Описание и вид отображения на дисплее разных сообщений и режимов

Индикация настройки дельты первого датчика

Индикация настройки дельты второго датчика

Индикация главного меню и отображение настроенной температуры

Индикация в главном меню пока еще температура не прочитана с датчиков

В этом режиме оба выхода работают от первого датчика температуры

Идеально подходит к таким устройствам как: "инкубатор двух уровневого подогрева" , охлаждение и обогрев по двум точкам "климат-контроль", промышленные усадочные машины и т.д.

Используется без функции термостата только измерение температуры

Работает один термостат

При такой конфигурации второй выход работает от первого датчика, а первый от второго.

В этом режиме оба выхода работают от второго датчика температуры

Идеально подходит к таким устройствам как: "инкубатор двух уровневого подогрева" , охлаждение и обогрев по двум точкам "климат-контроль", промышленные усадочные машины и т.д.

Стандартный режим (default)

В этом режиме выходы работают на свой отдельный датчик температуры

Два независимых термостата.

Шибер закрывается при температуре ниже 25 градусов

Закрытие шибера отключено

Нажав MENU

Мы прыгаем в режим настройки закрытия шибера.

*Если не используется проект для дровяного котла нужно выставить так: T1 V OFF

В таком режиме выходы не будут "отключаться" при снижении ниже установленной температуры пределы установки от 20 до 69 градусов. Настраиваются кнопками - и + первого выхода

нажав AUTO/HWM - выпрыгиваем в главное меню

нажав снова MENU мы переходим в режим ручного управления первым выходом то есть шибером.

Нажимая кнопку AUTO/HWM мы включаем или отключаем выход.

Это для того чтобы можно было открывать и закрывать шибер в ручную :)

Если мы не будем трогать никаких кнопок в этом меню длительное время, то мы автоматически перейдем в главное меню. С него можно так же выйти если нажать на кнопку MENU